## Slide 1
03
TALLER EU4M · 2026
Caso mecatrónico reproducible
Simular, medir, probar y limitar una conclusión
2 horas · español · presencial · portátil y navegador
Sebastian Rojas-Ordoñez
Notes: [Tiempo: 5 min]
Presente el caso como didáctico: modelo de masa puntual controlada por PD. No es gemelo digital ni diagnóstico industrial validado.

## Slide 2
MÓDULO 3 · TAREA MECATRÓNICA
Pregunta de ingeniería
¿Qué afirmaciones soportan 24 ensayos sintéticos?
EU4M · IA aplicada con verificación · 2026
02
SISTEMA
Actuador lineal didáctico
Referencia de posición, controlador PD, límite de fuerza, masa y amortiguamiento.
ESCENARIOS
Tres condiciones
Nominal · pérdida de eficacia del actuador · sesgo del sensor.
EVIDENCIA
Señales y características
24 ejecuciones × 400 muestras; métricas por ejecución y medianas.
LÍMITE
Simulación transparente
Sirve para practicar razonamiento, no para certificar hardware real.
Notes: [Tiempo: 5 min]
Abra data/metadata.json. Señale semilla, parámetros, propósito y hashes. Estudio relacionado general: Isermann, DOI 10.1016/j.arcontrol.2004.12.002.

## Slide 3
MÓDULO 3 · TAREA MECATRÓNICA
El modelo cabe en tres ecuaciones
Suficientemente simple para inspeccionarlo
EU4M · IA aplicada con verificación · 2026
03
ERROR
e = r − xₘ
El controlador usa la posición medida; un sesgo altera el error observado.
CONTROL
u = sat(Kₚe − Kdvₘ)
La orden está limitada a ±12 N.
PLANTA
mẍ + bẋ = g·u
La pérdida de eficacia reduce g de 1,00 a 0,58.
Notes: [Tiempo: 8 min]
Derive verbalmente el efecto de g y del sesgo. Código fuente: src/eu4m_workshop/simulation.py. No hace falta resolver la dinámica analíticamente.

## Slide 4
MÓDULO 3 · TAREA MECATRÓNICA
Diseño experimental
Variación controlada antes de interpretar
EU4M · IA aplicada con verificación · 2026
04
BALANCE
8 ejecuciones por escenario
Mismo perfil de referencia y distinta semilla.
VARIACIÓN
± parámetros y ruido
Masa, amortiguamiento y ruido cambian ligeramente por ejecución.
TRAZABILIDAD
Semillas deterministas
base_seed = 2609; regeneración produce los mismos hashes.
SEPARACIÓN
Operación vs validación
Las señales ‘true’ existen solo para comprobar la simulación.
Notes: [Tiempo: 8 min]
Muestre scripts/generate_dataset.py. Pregunte qué cambiaría en un experimento real: calibración, sincronización, repetición y seguridad.

## Slide 5
MÓDULO 3 · TAREA MECATRÓNICA
Las señales cuentan historias distintas
Medida, estado real simulado y esfuerzo de control
EU4M · IA aplicada con verificación · 2026
05
Lectura guiada
1. Compare referencia y posición medida.
2. Compare medida y posición real.
3. Observe cuándo la fuerza satura.
4. Evite diagnosticar usando la etiqueta del escenario.
Notes: [Tiempo: 12 min]
La figura se regenera desde los tres CSV de data/. Señale que position_true_m es validación, no sensor operativo.

## Slide 6
MÓDULO 3 · TAREA MECATRÓNICA
Contrato de datos antes del gráfico
Si el archivo no cumple, la interpretación se detiene
EU4M · IA aplicada con verificación · 2026
06
ESTRUCTURA
11 columnas esperadas
Identidad, tiempo, referencia, medidas, orden y señales de validación.
CANTIDAD
9.600 filas
24 ejecuciones × 400 muestras; periodo de 0,02 s.
INTEGRIDAD
Sin nulos
Clases conocidas, orden estable y valores finitos.
PROCEDENCIA
SHA-256
metadata.json registra las huellas de datos y resultados.
Notes: [Tiempo: 8 min]
Ejecute la celda ‘Contrato del dataset’. Un assert fallido es evidencia útil: detiene conclusiones basadas en un archivo distinto.

## Slide 7
MÓDULO 3 · TAREA MECATRÓNICA
Notebook · del dato a la prueba
Compatible con Colab o Jupyter local
EU4M · IA aplicada con verificación · 2026
07
Audite tres afirmaciones sobre el caso.
1
Cargue y valide el contrato del dataset.
2
Calcule características ignorando el primer segundo.
3
Compruebe cada afirmación con cálculo o assert.
4
Documente señal ausente y prueba real siguiente.
40 min
Notebook + fila PVRD
PAREJAS
Notes: [Tiempo: 40 min]
Use notebooks/03_actuator_case_student.ipynb y activities/module_3_engineering_case.md. Solución en el notebook solution. Colab es opcional; no requiere Drive ni API.

## Slide 8
MÓDULO 3 · TAREA MECATRÓNICA
Resultados: separar indicio y confirmación
Las medianas describen este dataset
EU4M · IA aplicada con verificación · 2026
08
Tres lecturas
Pérdida: RMSE real mediano ≈ 0,340 m.
Sesgo: residual mediano ≈ 0,120 m.
Nominal: referencia de comparación, no ‘verdad universal’.
No se informa significancia estadística.
Notes: [Tiempo: 12 min]
Valores exactos en results/scenario_summary.csv. Son medianas descriptivas de 8 ejecuciones, no una prueba de rendimiento industrial.

## Slide 9
MÓDULO 3 · TAREA MECATRÓNICA
La trampa del sesgo de sensor
Un lazo puede parecer satisfecho y estar desplazado
EU4M · IA aplicada con verificación · 2026
09
VE EL CONTROL
Posición medida
Con +0,12 m de sesgo, el error medido puede reducirse cerca de cero.
OCURRE
Posición real
El estado real queda desplazado aproximadamente 0,12 m.
FALTA
Referencia independiente
Sensor redundante, patrón externo o modelo residual validado.
Notes: [Tiempo: 7 min]
Respuesta a la pregunta del notebook: el controlador regula la medida sesgada. Confirmar el sesgo usa position_true_m, señal inexistente en operación con un solo sensor.

## Slide 10
MÓDULO 3 · TAREA MECATRÓNICA
IA para código: aceptación antes que sintaxis
Un script que ejecuta puede responder otra pregunta
EU4M · IA aplicada con verificación · 2026
10
ESPECIFIQUE
Entrada y unidad
Columnas, muestreo, transitorio ignorado y agregación.
EXIJA
Pruebas
Nominal, borde, error esperado, ausencia de nulos y reproducibilidad.
REVISE
Fugas
No usar escenario ni señales ‘true’ para un diagnóstico que se presenta como operativo.
EJECUTE
Entorno objetivo
Python/Colab real; guardar error, corrección y versión.
Notes: [Tiempo: 6 min]
Conecte con tests/test_analysis.py. Referencia de contexto: Lei et al., Mechanical Systems and Signal Processing, DOI 10.1016/j.ymssp.2019.106587.

## Slide 11
MÓDULO 3 · TAREA MECATRÓNICA
Qué se puede afirmar
Conclusión proporcional a la evidencia
EU4M · IA aplicada con verificación · 2026
11
SÍ
En esta simulación
La pérdida configurada aumenta el RMSE real mediano frente al nominal.
SÍ, CON CONDICIÓN
El sesgo es observable
Cuando existe una referencia independiente del estado real.
NO
Generalización industrial
No hay hardware, modos de fallo diversos ni validación externa.
Notes: [Tiempo: 5 min]
Pida que localicen palabras de alcance: ‘esta configuración’, ‘mediano’, ‘simulado’. Una conclusión distinta puede ser válida si usa evidencia verificable.

## Slide 12
MÓDULO 3 · TAREA MECATRÓNICA
Cierre del módulo
EU4M · IA aplicada con verificación · 2026
12
“
Reproducible no significa representativo.
La siguiente prueba debe acercar el caso al sistema real y reducir una incertidumbre concreta.
Notes: [Tiempo: 4 min]
Salida: cada estudiante propone una medición real siguiente y explica qué incertidumbre reduce. Ejemplos: encoder externo, carga variable, deriva térmica.